## Slide 1
数値計算屋のためのGit入門
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺
2021/04/01

## Slide 2
Gitとは何か
バージョンを管理してくれる
変更点を後から見やすくしてくれる
多人数による開発を容易にしてくれる
バージョン管理システムの一つ
(Version Control System: 略してVCS)
プログラム開発現場ではVCSの導入は必須
いまどきVCSを使ってない開発現場は無い……と思う

## Slide 3
バージョン管理システムのご利益
「しまった！」を「なかったこと」にできる
「以前は動いてたのに」を再現できる
バックアップがわりになる
修士論文提出直前にPCが壊れた
USBに保存してたデータが読めなくなった
※ リモートリポジトリを別サーバに用意した場合
↑ こういう悲劇を防ぐ
編集の歴史を保存し、いつでも過去に戻ることができる

## Slide 4
バージョン管理システムのご利益
機能を追加し、別のインプットを与えたら計算が失敗した
→機能を追加したことによるバグ？もともとバグっていたものが顕在化？
計算ルーチン
(修正前)
インプット A
OK
計算ルーチン
(修正版)
インプットB
NG
容疑者
機能追加前のソースを取って来て、Input Bを食わせる
OK
NG
今回の修正でバグが入った
計算ルーチン
(修正前)
インプット B
もともとのバグが顕在化した
バージョン管理をしていると、問題の切り分けが容易

## Slide 5
バージョン管理システムのご利益
いつの間にかバグが入っていて、いつ入ったバグかわからない
→「歴史」を二分探索
開発時間軸
Ver. 1
Ver. 2
Ver. 3
Ver. 4
Ver. 5
(1)ここでバグ発覚
(3)ここでバグ混入と確定
(2)ここまでは動作することを確認
デバッグ時間軸
Ver. 2とVer. 3の差分をとれば、何が原因かがすぐにわかる
「容疑者」を絞るのは捜査の基本

## Slide 6
開発時間のほとんどはデバッグ
年に二編論文を書きたい→ 半年で一つの研究を完結させたい
プログラム開発＋計算
執筆
調査
調査：先行研究の調査や、計算手法についての調査 (1ヶ月)
開発＋計算：プログラム開発、計算の実行(4ヶ月)
執筆：結果の解析＋論文執筆＋投稿 (1ヶ月)
実態は・・・
執筆
調査
デバッグ
開発
計算
半年
デバッグの時間を減らすことが最も効果的な「高速化」
バージョン管理システムはデバッグ時間を減らす強力なツール

## Slide 7
Gitは簡単？
正直な話、Gitは簡単ではない
コマンドが多い
使い方に自由度が高い(人によって違う)
よくわからない状態になりがち
慣れるまで時間がかかると思って、根気よく使ってみよう
使い慣れると、無い生活は考えられません

## Slide 8
とりあえず覚えたいコマンド
git init
git add
git commit
git status
git diff
git log
git clone
git remote
git fetch
git push
git checkout
git merge
ローカルリポジトリの操作
ブランチの操作
状態や歴史の確認
リモートとのやりとり
「とりあえず」でも
こんなにある

## Slide 9
Gitの仕組み
「リポジトリ」という単位で管理する
リポジトリごとに「データベース」がある
データベースには「歴史」が保存される
「コミット」により、「歴史」が追加される
リポジトリ
データ
ベース
管理されている
ファイルやフォルダ
※ データベースの実体は .git というディレクトリに保存されている

## Slide 10
git init - 管理を始める
管理したいファイルを含むディレクトリで git initを実行する
リポジトリ
データ
ベース
管理されている
ファイルやフォルダ
管理したいファイルやフォルダ
git init
※ 実際にはgit addしてからgit commitしないとgitの管理下に入らない

## Slide 11
git commit - コミットとは
Gitでは「歴史」を丸と線で表現する
丸：ある時点の「状態」
線：二つの状態の関係(差分)
三日前
二日前
昨日
昨日から修正を加えたファイル
歴史

## Slide 12
git commit - コミットとは
コミット：現在の状態を保存して「歴史」に加える
三日前
二日前
昨日
昨日から修正を加えたファイル
コミット
歴史

## Slide 13
git commit - コミットとは
三日前
二日前
昨日
歴史
今日
この玉それぞれを「コミット」と呼ぶ
この玉を新たに作る作業を「コミットする」と呼ぶ
commit (名詞) : Gitの歴史のある「点」(スナップショット)
commit (動詞): Gitの歴史に新たにスナップショットを付け加えること
https://git-scm.com/docs/gitglossary
A Git Glossary

## Slide 14
歴史があるとできること
三日前
二日前
昨日
今日
git diff - 任意の二点の「差分」が取れる
これは昨日書いた文章です。
-これは今日削除した文章です。
+これは今日追加した文章です。
$ git diff HEAD^
白地：変更なし
赤字：削除
緑字：追加
自分がいつどこを修正したか確認できて便利

## Slide 15
歴史があるとできること
三日前
二日前
昨日
今日
git checkout - 任意の時間に戻ることができる
$ git checkout –b twodaysago HEAD^^
二日前の状態
「いつの間にか動かなくなった」時に「この時点では動く」ことを確認できる

## Slide 16
歴史があるとできること
git log – これまでの履歴を確認できる
$ git log
commit 1ee64f77e9f32a947b0774eb2c82cd8da59aed40 (HEAD -> master)
Author: H. Watanabe <kaityo@users.sourceforge.jp>
Date: Fri Apr 10 19:42:01 2020 +0900
test2.txtを追加
commit 2a2ae2c7f601bf3d2a6d727745e57fa4a7de83b0
Author: H. Watanabe <kaityo@users.sourceforge.jp>
Date: Fri Apr 10 19:41:26 2020 +0900
test.txtを追加
commit 1a2da617b848413daee9b2880c2f7e6d201ed2b9
Author: H. Watanabe <kaityo@users.sourceforge.jp>
Date: Fri Apr 10 19:41:06 2020 +0900
initial commit
誰が、いつ、どんな修正をしたかを確認できる

## Slide 17
git add
gitには、三種類のエリアがある
ワークツリー
インデックス
リポジトリ
git init 直後の状態
https://www.slideshare.net/matsukaz/git-17499005
いつやるの？Git入門
file1
file2
まだGit管理下に置かれていない

## Slide 18
git add
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
リポジトリへの追加が予約された
「git add ファイル名」により、インデックスに入る
git add file1 file2
file1
file2
インデックス

## Slide 19
git add
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
リポジトリ管理下に入った
git commitにより、変更がリポジトリに記録される
git commit –m “file1とfile2を追加”
file1
file2
インデックス

## Slide 20
git add
Q: なぜインデックスがあるか？
A: 複数の修正がある時、一部の修正を選んでコミットを作るため

## Slide 21
git add
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
file1
file2
最後にコミットした状態から、file1とfile2を修正した
インデックス

## Slide 22
git add
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
file1
file2
file1だけaddする
インデックス
file1
git add file1

## Slide 23
git add
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
file1
file2
コミットする
インデックス
git commit –m “file1を修正”

## Slide 24
git add
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
file1
file2
file2も同様にする
インデックス
git add file2
git commit –m “file2を修正”
file2

## Slide 25
git add
file1
file2
file1
file2
file1
file2
こんな歴史ができあがった
file1とfile2を追加
file1を修正
file2を修正
Gitでは積極的に歴史を作成、改変する

## Slide 26
git commit -a
ワークツリー
リポジトリ
file1
file2
file1
file2
インデックス
file2
file1
git commit –a オプションで
「修正があったファイルを全てコミットに含める」
ことができる(git addを省略できる)
一人で使っている時は、慣れるまではこれで良いと思う

## Slide 27
ブランチ
コミットが作成されると自動的に「ハッシュ」と呼ばれる識別子がつく
831967136c9b05c721c87d2f8acff4bb4f3d907b
c5961f9ec26906976814db253f2821f4b4786be3
78ec9625eff1d974b8b150842dca62d49a909f3b
ハッシュ

## Slide 28
ブランチ
831967136c9b05c721c87d2f8acff4bb4f3d907b
c5961f9ec26906976814db253f2821f4b4786be3
78ec9625eff1d974b8b150842dca62d49a909f3b
ハッシュ
master
master: 最初に作成されるブランチ
HEAD: いま自分がいるブランチ
HEAD
ブランチとはコミットにつけられた「別名」

## Slide 29
ブランチ
master
master
master
「現在自分がいるブランチ」は、コミットすると自動的に動く
現在の状態
コミットを作成
コミットを作成

## Slide 30
ブランチ
master
「git checkout –b branchname」により
branchnameという名前のブランチを作り
そのブランチに自分(HEAD)が移る
git checkout –b branch
master
branch
HEAD
HEAD
この時点ではmasterとbranchは同じコミットを指している

## Slide 31
ブランチ
master
branch
「コミット」により動くのは、HEADがある(自分が今見ている)ブランチ
master
branch
banch上でコミットした
コミットが作られ、branchと
HEADが動く(masterはそのまま)
HEAD
HEAD

## Slide 32
ブランチ
git checkout branchname
自分が見るブランチ(HEADが指すブランチ)をbranchnameに変更する
master
branch
HEAD
master
branch
HEAD
git checkout master
今見ているブランチが
masterに変わった

## Slide 33
マージ
異なる二つのコミットから、新たなコミットを作ること
git merge branchname
現在自分が見ているブランチに、branchnameの変更を取り込む
この時、「歴史が分岐しているかどうか」で動作が変わる

## Slide 34
マージ (Fast Forward)
master
branch
現在、自分はbranchにいて、
masterよりも進んだ状態
branch
git checkout master
masterブランチに移動した
HEAD
master
HEAD

## Slide 35
マージ (Fast Forward)
branch
masterブランチに
branchの修正を取り込む
branch
master
HEAD
master
HEAD
git merge branch
ブランチが移動するだけ
(Fast Forward)

## Slide 36
マージ (non-fast-forward)
master
branch
HEAD
歴史が分岐している場合
自分がブランチで作業している間に
masterブランチにコミットが増えていた
ここで分岐した
自分はいまここにいる
分岐した後に増えたコミット

## Slide 37
マージ (non-fast-forward)
master
branch
HEAD
HEAD
git checkout master
まず、masterブランチに移る
git merge branch
branchの修正を取り込み
新たなコミットができて
master/HEADがそこを指す
branch
master
HEAD

## Slide 38
なぜブランチを使うか？
A. 「修正」をまとめるため
masterブランチだけで作業していると…
master
HEAD
master
HEAD
機能Aと機能Bを実装するぞ
機能Bがバグったんだけど、
何が原因かわからない…

## Slide 39
なぜブランチを使うか？
「まとまり」ごとにブランチを分けて作業
master
branchA
branchB
機能Bでバグったけど、
少なくとも機能Aは無関係
原則としてmasterで作業しない
ブランチで作業し、テスト後にmasterにmerge

## Slide 40
リモートリポジトリ
リモートリポジトリとは、データベースだけのリポジトリ
(ベアリポジトリ)
ローカルリポジトリ
データ
ベース
管理されている
ファイルやフォルダ
(ワーキングツリー)
リモートリポジトリ
データ
ベース
.git
.git
ワーキングツリーを含まず
.gitディレクトリだけを含むと思えばよい

## Slide 41
git clone
リモート
リポジトリ
データ
ベース
.git
ローカルリポジトリ
データ
ベース
管理されている
ファイルやフォルダ
(ワーキングツリー)
.git
git clone
リモートからデータベースをローカルにコピーし、
ワーキングツリーを展開する

## Slide 42
git push
git push
ローカルリポジトリ
リモートリポジトリ
ローカルで変更された「歴史」をリモートに反映させる
ローカルリポジトリ
リモートリポジトリ

## Slide 43
git fetch
git fetch
ローカルリポジトリ
リモートリポジトリ
リモートで変更された「歴史」をローカルに取ってくる
ローカルリポジトリ
リモートリポジトリ

## Slide 44
git fetch
origin/master
git fetchでローカルのmasterやHEADは修正されない
master
HEAD
git fetchで追加された部分
※ リモートのブランチは origin/branch名という名前にすることが多い

## Slide 45
git fetch
origin/master
master
HEAD
origin/master
master
HEAD
git merge origin/master
リモートのブランチをマージすることで修正を取り込む

## Slide 46
git pull
git fetchしてgit merge origin/masterを一度に行う
git pull
ローカルリポジトリ
リモートリポジトリ
ローカルリポジトリ
master
HEAD
HEAD→masterも移動する
事故が起こりやすいので慣れるまでgit pullは使わない方がよい

## Slide 47
まとめ
Gitは慣れるまではそこそこ大変
しかし、使わない場合に比べて
開発効率は倍以上になる
使わない場合は人生を2倍以上損している
※ 個人差あり
※ 個人差あり
普段から少しずつ使って慣れましょう