## Slide 1
SIMD化とは何か
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科
渡辺
2020/04/26

## Slide 2
SIMDとは何か
Simultaneous Instruction Multiple Dataの略
直訳すると「一つの命令、複数のデータ」(※)
※フリンの分類(Flynn’s taxonomy)の一つだが、気にしなくて良い
1サイクルで複数の計算を
同時に行うための工夫の一つ

## Slide 3
SIMDとは何か
科学計算に使われる汎用CPUは、ほぼSIMDを採用している
なぜSIMDが必要か？
SIMD化とは何か？
どうやってSIMD化するか？

## Slide 4
計算機の仕組み
メモリからデータと命令を取ってきて
演算機に投げ
演算結果をメモリに書き戻す
計算機とは
装置のこと
データ
演算結果
CPU
メモリ
演算器
演算器

## Slide 5
計算機の仕組み
データをレジスタに載せて演算器に投げる
計算機は
ことで計算する
レジスタ
データ
演算器
演算結果
データをレジスタに載せて計算し、結果もレジスタに帰ってくる

## Slide 6
計算機の仕組み
整数と浮動小数点数は異なるレジスタ、異なる演算器を使う
整数レジスタ
浮動小数点レジスタ
整数演算器
浮動小数演算器
整数レジスタ
しか受け付けない
浮動小数点レジスタ
しか受け付けない

## Slide 7
計算機の仕組み
レジスタには長さがある
レジスタの長さはビット数(bit)で表す
32ビットレジスタ
64ビットレジスタ
ハードウェアやソフトウェアの「ビット数」は
対応する整数レジスタのビット数で決まる
ファミコン
8ビット
スーファミ
16ビット
プレステ
32ビット
NINTENDO64
64ビット
・・・

## Slide 8
計算機の仕組み
数値計算では、主に倍精度実数を用いる
倍精度実数は64ビットで表現される
64ビット浮動小数点レジスタ
倍精度実数 (64ビット)
ひとつ乗る
数値計算に用いるCPUの多くは64ビット整数レジスタと
64ビット浮動小数点レジスタを持つ
ただし、x86系のCPUは歴史的事情により64ビット浮動小数点レジスタを持たず、128ビットSIMDレジスタを使う

## Slide 9
パイプライン処理